HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

GARDTEC 816

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

BEVEZETÉS

A Gardtec 816 riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a következőek:

-	Teljes élesítés

-	Részélesítés

-	Kikapcsolás

A kezelő egységen lévő kijelzőről mindig pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról. A rendszer kezelése rendkívül egyszerű, hiszen Önnek szinte mindig csak a YES vagy a NO gombokat kell megnyomnia, a központ kérdéseire válaszul.

Figyelem: Érvénytelen kód betáplálása esetén a készülék a 24. helytelen számjegy lenyomása után szabotázsriasztást ad.

Ez ha a rendszer bekapcsolt (élesített) állapotában következik be, úgy a készülék külső és belső riasztást egyaránt ad, míg kikapcsolt (nappali) állapotban csak belső riasztást.

Az 1-es és 3-as gomb egyidejű megnyomásával támadásjelzés indítható.

Ez 24 órás segélykérő funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik. (Ha a mérnök így programozta)

Ahhoz, hogy leállítsa a hangjelzést, üsse be az érvényes kódot. A támadásjelzés után a rendszer alaphelyzetbe állítása szükséges.

A rendszer rendelkezik továbbá egy un. támadásjelző kóddal. Amennyiben a felhasználónak nincs lehetősége a támadásjelzőt elérni, (pl. kényszerítés) akkor tesz jó szolgálatot ez a funkció. Nincs más teendője, mint az Ön által használt kód első számjegyénél egy számmal nagyobbat beírni, (pl.ha az Ön kódja 1-2-3-4-5-6, akkor táplálja be a 2-2-3-4-5-6-ot) ekkor a rendszer látszólag nem ad jelzést, üzenetei is a normál üzemmódnak megfelelőek mindaddig amíg újból nem használja az eredeti kódját, de ezek alatt a központ un. csendes támadásjelzést ad a felügyeleti központ felé. (Ha a rendszer egyébként be van kötve ilyenre)

Az 7-es és 9-es gomb egyidejű megnyomásával pl. tűzjelzés indítható.

Ez a funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik. (Ha a mérnök így programozta)

JOGOSULTSÁGI SZINTEK

A felhasználók körében az alábbi jogosultsági szintek definiáltak:

MESTER			MASTER

A MESTER felhasználónak van a legkiterjedtebb jogköre a rendszer üzemeltetésében:

-	bekapcsolás

- 	kikapcsolás

-	csatorna kikapcsolásos élesítés

-	rendszer tesztelése

-	eseménynapló lekérdezése

-	belépésjelző ki- és bekapcsolása

-	kódváltoztatás

-	dátum és idő beállítás

-	riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)

-	részélesítés

FŐNÖK			MAIN

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	bekapcsolás

- 	kikapcsolás

-	csatorna kikapcsolásos élesítés

-	rendszer tesztelése

-	riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)

-	részélesítés

ÜZEMELTETŐ	USER

Részére az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	bekapcsolás

- 	kikapcsolás

-	riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)

-	részélesítés

CSAK BEKAPCSOLÓ	SET ONLY

Részére az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

-	bekapcsolás

-	részélesítés

A RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

TELJES ÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot

Ha Mester vagy Főnöki kódot táplál be, (ha nem, akkor a 3, pontnál ismertetett üzenet jelenik meg) akkor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a YES gombot

Exit.... Now! All Zones ON 20

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható. Ha a kéleltetés lejárt, a rendszer élesre áll és a kijelzőn az alábbi szöveg olvasható:

---------SET------- 01 Jan 19:47:38

Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.

RÉSZÉLESÍTÉS

Ennél a szolgáltatásnál Ön három előre definiált részélesítési program közül választhat Part1, Part2, Part3(ez az 1-es és a 2-es program kombinációja)

1.-	Üsse be az érvényes kódot

Ha Mester vagy Főnöki kódot táplál be, (ha nem, akkor a 3, pontnál ismertetett üzenet jelenik meg) akkor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a kiválasztott részélesítési program számát ?

(1,2 vagy 3)

az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg a kijelzőn:

3.-	Az 1-es részélesítés indításához nyomja meg a NO majd az 1 gombot

(csak nem Mester kód használata esetén)

Exit.... Now! Part 1 20

4-	Az 2-es részélesítés indításához nyomja meg a NO majd az 2 gombot

(csak nem Mester kód használata esetén)

Exit.... Now! Part 2 20

5-	Az 3-as részélesítés indításához nyomja meg a NO majd az 3 gombot

(csak nem Mester kód használata esetén)

Exit.... Now! Part1&2 20

6.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltüntet és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a kéleltetés lejárt, a rendszer élesre áll és a kijelzőn az alábbi szöveg olvasható:

---------SET------- 01 Jan 19:47:38

Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS

Ennél a szolgáltatásnál Ön a három előre definiált részélesítési programtól eltérően tetszés szerinti kombinációban rendelheti össze a csatornákat az aktuális élesítési ciklushoz.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

Csak Mester vagy Főnöki kóddal használható, (ha nem ilyen kódot táplálnak be, akkor a kijelzőn hibaüzenet olvasható) és az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a YES gombot

Enter Zone No.--then + YES or -NO

4.-	Írja be a kiválasztott csatorna számát és a kiemeléshez nyomja meg a NO a hozzárendeléshez nyomja meg a YES gombot

Exit.... Now! Part 1 20

5-	A 0 gomb megnyomásával léphet vissza a főmenühöz

Do you want to.. SET the System?

6-	Nyomja meg a YES gombot

7-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltüntet és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a kéleltetés lejárt, a rendszer élesre áll és a kijelzőn az alábbi szöveg olvasható:

---------SET------- 01 Jan 19:47:38

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

A rendszer éles állapotában az alábbi üzenet látható a kijelzőn

( a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

---------SET------- 01 Jan 21:47:38

(a kijelzőn más is megjelenhet, ha valamelyik részélesítést használta)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

a jelzőhang elhallgat, és a kijelzőn az alábbi látható:

-------UN SET------- 01 Jan 21:47:48

Megjegyzés: „Csak bekapcsoló kód”-dal a rendszert nem lehet kikapcsolni!

A RIASZTÁS UTÁNI KIKAPCSOLÁS

Ha a távollétében riasztás volt, akkor a belépést követő kód betáplálása után az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

------ALARM----- Press NO to View

1.-	A NO gomb megnyomásával tekintheti meg, hogy mi váltotta ki a riasztást

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

Riasztás után a rendszert alaphelyzetbe kell állítani. Ennek négy féle módja lehetséges.

MINDEN KÓD-dal	Minden érvényes kód alkalmas a rendszer alaphelyzetbe állítására.

MASTER KÓD-dal	Minden Mester kódddal alaphelyzetbe állítható a rendszer.

MÉRNÖKI KÓD-dal	Csak a mérnök állíthatja alaphelyzetbe a rendszert.

ANTI-CODE	Csak a központi felügyeleti állomás teheti meg.

Hogy az Ön rendszere esetében melyik alkalmazható arról érdeklődjön a telepítőnél.

Ha úgy programozták, hogy bármely kóddal alaphelyzetbe hozható legyen a rendszer, akkor:

1.-	Üsse be az érvényes kódot

és indítson el egy élesítési folyamatot.

Ha készülék programozása, csak a Mester kóddal történő törlést engedélyezi, akkor az alábbi üzenetet fogja látni, ha valaki nem Mester szintű kóddal próbálja a rendszert bekapcsolni:

Can’t Set! Use Master Code

majd

------ALARM----- Press NO to View

2.-	Üsse be a „Mester” szintű kódot

Do you want to.. SET the System?

3.-	Nyomja meg a YES gombot.

A rendszer élesítése elindul. Ismételt kódbeírással a az élesítés leállítható.

Ha a programozás csak a mérnöki törlést engedélyezi, akkor a következő bekapcsolás alkalmával az alábbi látható a kijelzőn:

Can’t Set! Use Engineer Code

majd

------ALARM----- Press NO to View

Ebben az esetben hívja fel a telepítő céget, és kérje a rendszer ellenőrzését és alaphelyzetbe állítását.

Ha a programozás csak a központ általi törlést engedélyezi, akkor a következő bekapcsolás alkalmával az alábbi látható a kijelzőn:

Can’t Set! Use Anti-Code 5879

Ebben az esetben hívja fel a telepítő céget vagy a felügyeleti állomást és közölje az ügyfélkódját és a kezelőn megjelenő számot. (ez példánkban az 5879) Ők megadnak Önnek egy kódot amivel be tud lépni a rendszerbe. Ez a kód tartalmazhat YES és NO gombokat is.

-------UN SET------- 01 Jan 21:47:48

A központ által megadott kód betáplálását követően a rendszer alaphelyzetbe állt és használhatja tovább.

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS HÁLÓZATKIMARADÁS UTÁN

Ha valamilyen okból a hálózati feszültség kimarad, a kezelőn az alábbi üzenet olvasható:

POWER CUT FAULT !!!! CHECK !!!!

1.-	Üsse be az érvényes kódot KÉTSZER

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET the System?

Így a rendszert élesítheti vagy a 0 gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

A RENDSZER TESZTELÉSE

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a YES gombot

--All Zones O.K -- TESTING. . .

Ha valamelyik csatornához tartozó érzékelőt aktiválja, úgy a kijelzőn megjelenik annak száma és elnevezése valamint funkciója és a figyelmeztető hang is magszólal.

5.-	Ha megnyomja meg a 9-es gombot, megszólal a sziréna. Leállításához nyomja meg ismét a 9-es gombot.

6.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.

Do you want to.. SET the System?

Így a rendszert élesítheti vagy a 0 gomb megnyomásával kiléphet a menüből, vagy ha vár 15 másodpercet, akkor a központ automatikusan visszaáll „nappali” üzemmódba.

AZ ESEMÉNYNAPLÓ LEKÉRDEZÉSE

Ennél a szolgáltatásnál lehetősége van az elmult időszak 315 eseményét a központból lekérdezni. Ezek az események a rendszer működésének szempobtjából lényeges történések, melyek dátum és időpont megjelöléssel kerülnek a memóriába.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. View the LOG?

5.-	Nyomja meg a YES gombot

OFF PETER K1 19 Jan 19:58:55

A kijelzőn megjelenik az utolsó esemény. (Példánkban ez azt jelenti, hogy a PETER nevű felhasználó a rendszert az 1-es kezelőegységről január 19.-én 19 óra 58 perc 55 másodperckor kikapcsolta) A YES gomb megnyomásával léphet át a korábbi eseményre, a NO gombbal a későbbit tekintheti meg újra. A 9-es gombbal az első (időrendben legrégebbi) a 7-es gombbal a legfrissebb eseményre ugorhat.

6.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.

AZ ESEMÉNYNAPLÓ KINYOMTATÁSA

Ha a rendszerhez csatlakozik nyomtató, akkor arra az előző menüpontban tárgyaltak segítségével, az 1-es gomb megnyomásával küldheti ki az eseménynapló adatait.

BELÉPÉSJELZŐ

Ezzel a szolgáltatással az egyes csatornákhoz egy hangjelzést rendelhet hozzá, amelyik a központ kikapcsolt állalpotában egy rövid jelzést ad, ha az adott csatornán lévő érzékelő aktivizálóddik.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. View the LOG?

5.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. Change Chime?

6.-	Nyomja meg a YES gombot

Chime is Off o.k?

vagy

Chime is On o.k?

7.-	Ha cserélni kívánja  a beállítást, nyomja meg a NO gombot

8.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet.

KÓDOK PROGRAMOZÁSA

Ezt csak Mester szintű kóddal proogramozhatja. Ha a kód érvényes és nem kényszerített, akkor a programozást a rendszer engedélyezi.

Ha nem, akkor a következő üzenetet látja:

!!! ERROR!!! . . . try again . . .

A rendszerben hét különféle kód lehetséges, melyekhez neveket is rendelhet.

Megjegyzés: az 1-es felhasználó (USER 1) csak Mester lehet.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. View the LOG?

5.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. Change Chime?

6.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. Prog. USER CODES?

7.-	Nyomja meg a YES gombot

Enter User No.-- (1-7) Then YES

8.-	Írja be a felhasználó sorszámát és nyomja meg a YES gombot

9.-	Írja be az új kódot (4-6 számjegyes) és nyomja meg a YES gombot

Ha 000000 YES-t ír be, akkor az adott sorszámhoz rendelt kódot érvényteleníti.

Choose Type ..--

A kijelzőn folyamatosan olvasható a választható kódszinteknek megfelelő szám.

Megjegyzés: Ha az 1-es sorszámú felhasználó kódját programozza, akkor az alábbiak elmaradnak, hiszen az 1-es sorszámú kód csak Mester szintű lehet.

1- SET ONLY 	Csak bekapcsoló kód

2- MAIN		Főnöki szint

3- USER		Üzemeltetői szint

4- MASTER	Mester szint

5- CLEANER	Szemlyzeti szint

10.-	Válassza ki a kívánt szintet és nyomja meg a YES gombot

11.-	Válassza ki a kívánt szintet és nyomja meg a YES gombot

Ezután a kijelzőn megjelenik az adott felhasználó sorszáma és az a név, amelyen jelenleg szerepel a memóriában. Ha ez megfelelő, akkor nyomja meg a YES gombot, ha át akarja írni, akkor a NO gombot.

User 7 name = User 7

12.-	Ha cserélni kívánja  a nevet, nyomja meg a NO gombot

User 7 name >-

A fenti ábra mutatja a billentyűzet betűkiosztását. A nevet karakterenként tudja beírni úgy, hogy az adott számot, mely fölött a kiválasztott betű áll, annyiszor nyomja meg, ahányadik a blokkban. Pl. a PETER nevet a 6, YES, 22, YES, 77, YES, 22, YES, 666, YES, YES gombok megnyomásával írhatja be. A nevek maximum hat karakter hosszúak lehetnek, és minden karakter helyét fel kell tölteni a név beírásakor. A szóköz a 9-es billentyű háromszori lenyomásával írható be.

13.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet.

DÁTUM ÉS PONTOS IDŐ

Ezt is csak Mester szintű kóddal proogramozhatja.

1.-	Üsse be az érvényes kódot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. SET the System?

2.-	Nyomja meg a NO gombot

a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to.. REMOVE Zones?

3.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. TEST the System?

4.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. View the LOG?

5.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. Change Chime?

6.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. Prog. USER CODES?

7.-	Nyomja meg a NO gombot

Do you want to.. Set DATE/TIME?

8.-	Nyomja meg a YES gombot

Enter Day/Month --/-- Then YES

9.-	Írja be az aktuális dátumot NAP/HÓNAP formában és nyomja meg a YES gombot

(Pl.: December 4.-e: 0412)

Enter Hrs:Mins --/-- Then YES

10.-	Írja be a pontos időt ÓRA:PERC formában és nyomja meg a YES gombot

A rendszer órája 24 órás, tehát a délután 6 óra 15 percet 1815 YES formában kell beírni, a reggel 9 óra 7 percet pedig 0907 YES formában.

Do you want to.. Set DATE/TIME?

11.-	A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet.