HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

VERITAS 8

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

BEVEZETÉS

A Veritas 8 riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a követezőek:

-	Teljes élesítés

-	Részélesítés

-	Kikapcsolás

Az előlap felső részén lévő felhajtható ajtó mögött található jelzőlámpák segítségével mindenkor pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról.

TELJES ÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a FULL gombot

( A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható.)

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

( Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

RÉSZÉLESÍTÉS

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a PART gombot

( A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható.)

3.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

( Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

Megjegyzés: A kód betáplálása után az Unset jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a rendszer kész a következő parancs fogadására. Ha érvénytelen parancsot ír be, akkor a készülék 16 másodperc után visszaáll nappali üzemmódba.

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

( a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

( a jelzőhang elhallgat,

az Unset feliratú jelzőlámpa világítani kezd)

Megjegyzés: Az érkezési késleltetés utolsó 10 másodpercében a figyelmeztető

hangjelzés gyorsabbra vált.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS

Ennél a funkciónál lehetősége van az előre meghatározott részélesítési programtól eltérő élesítést beállítania.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

2.-	Nyomja meg a FULL vagy a PART gombot

3.-	Nyomja meg az OMIT gombot

( A távozási késleltetés időzítése és hangjelzése abbamarad, és a jelzőfények mutatják, hogy mely csatornák vesznek részt a jelenlegi élesítési programban.)

4.-	Nyomja meg a kiválasztott csatorna(k) számát, melyet kivonni, vagy

beletenni kíván az élesítési folyamatba.

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

( A távozási késleltetés időzítése és hangjelzése folytatódik)

6.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

( Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

RIASZTÓJELZÉS LEÁLLÍTÁSA

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

(A külső és belső hangjelzés leáll, és a villogó jelzőlámpa mutatja, hogy

melyik csatorna volt az első, amelyik a riasztást kiváltotta. Az ezt követő

csatornák jelzőfényei folyamatosan világítanak.)

2.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

A RIASZTÁS UTÁNI ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

1.-	Lépjen be az előírt útvonalon

( a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

2.-	Üsse be az érvényes kódot

( a jelzőhang elhallgat, a villogó jelzőlámpa mutatja, hogy

melyik csatorna volt az első, amelyik a riasztást kiváltotta. Az ezt követő

csatornák jelzőfényei folyamatosan világítanak.)

3.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

BELÉPÉSJELZŐ BEKAPCSOLÁSA

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában lehetősége van egy vagy több csatornára aktivizálni ezt a szolgáltatást, mely ha az érintett csatornán lévő érzékelő(k) jelez(nek)  a központ rövid hangjelzést ad.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot

(a jelzőfények mutatják, hogy mely csatornák vesznek részt a jelenlegi programban.)

3.-	Nyomja meg a kiválasztott csatorna(k) számát, melyet kivonni, vagy

beletenni kíván a  folyamatba.

4.-	Nyomja meg a PROG gombot

( A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta)

BELÉPÉSJELZŐ KIKAPCSOLÁSA

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot

3.-	Nyomja meg a RESET gombot

( A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta)

KÓDVÁLTOZTATÁS

1.-	Üsse be a jelenleg érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a 00-t

( Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 01-t

( Minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Üsse be az új négy számjegyes kódot		? ? ? ?

( Minden gombnyomásra egy-egy jelzőlámpa világítani kezd)

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

( A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta és minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

SÉTATESZT

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti a rendszer érzékelőhálózatát.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a 00-t

( Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 06-t

( Először minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Aktivizálja sorban a vizsgálni kívánt érzékelőket

( A jelzőfények mutatják, hogy melyik csatornára fut be az Ön által aktivizált

érzékelő jele és eközben a csatorna számával megegyező számú rövid

hangjelzést hall.)

Ha befejezte az ellenőrzést,

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

( Minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

JELZŐRENDSZER TESZT

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti a rendszer csatlakozó hang és fényjelzőket, távadókat.

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

( a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)

2.-	Nyomja meg a 00-t

( Minden jelzőlámpa világítani kezd)

3.-	Nyomja meg a 05-t

( Minden jelzőlámpa elalszik)

4.-	Aktivizálja sorban a vizsgálni kívánt jelzőberendezéseket

Nyomja meg a 4-es gombot	- Hangos belső hangjelzés elindul

Nyomja meg a 3-as gombot	- Halk belső hangjelzés elindul

Nyomja meg a 2-es gombot	- Villogó elindul

Nyomja meg az 1-es gombot	- Külső sziréna elindul

Nyomja meg a 0-ás gombot	- Jelzőket kikapcsolja

Ha befejezte az ellenőrzést,

5.-	Nyomja meg a RESET gombot

( Minden jelzőlámpa világítani kezd)

6.-	Nyomja meg a RESET gombot

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

RENDSZER ÉLESÍTÉSE HÁLÓZATKIMARADÁS ESETÉN

1.-	Üsse be az érvényes kódot		? ? ? ?

2.-	Nyomja meg a FULL vagy a PART gombot

( 10 rövid hangjelzést hall. )

3.-	Nyomja meg az OMIT gombot

4.-	Nyomja meg a 0-ás gombot

( A POWER feliratú jelzőfény elalszik. )

5.-	Nyomja meg a PROG gombot

( Távozási késleltetés elindul. )

6.-	Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon

( Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

Ha fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésben segítségére lehetünk, hívja szakembereinket, örömmel állunk rendelkezésére a nap bármely szakában.