Windsor 300

Kezelési útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Teljes bekapcsolás

2. 1.sz. részleges bekapcsolás (Part set 1)

3. 2.sz. részleges bekapcsolás (Part set 2)

4. Csendes (kilépési hangjelzés nélküli) teljes, 1.sz. és 2.sz. részleges bekapcsolás

5. Hibajelzés élesítés során

6. Kikapcsolás

7. Riasztás törlése

8. Azonnali teljes, 1.sz. és 2.sz. részleges bekapcsolás

9. Eseménynapló megtekintése

10. Felhasználói kódok jogosultságai

11. Ajtócsengõ aktiválása (harangjáték)

12. Kód illetve elektronikus kulcs változtatás

13. Érzékelõ hurok kiiktatás

14. Szöveges azonosító beadása, megváltoztatása

15. Gyári szöveges azonosítók

16. Walk test : Felhasználói tesztelés

17.  Hangjelzõ tesztelés

18. Idõpont átállítás

19. A kezelõegység kijelzései

# 1.	Teljes bekapcsolás

A központi egység teljes - valamennyi érzékelőt érintő - bekapcsolása az alábbi módon valósítható meg.

XXXX					Adja be az érvényes felhasználói kódot,

vagy helyezze be a kezelőegységbe az

elektronikus kulcsot,

majd nyomja meg a  		gombot. Ezt követően a kilépési késleltetés elindul. Hagyja el a területet a

késleltetés leteltéig. A rendszer a kilépési hangjelzés leteltét követően  bekapcsolódik.

# 2.	1.sz. részleges bekapcsolás (Part set 1)

A központi egység az 1.sz. részleges  - csak ebbe a csoportba tartozó érzékelőt érintő - bekapcsolása az alábbi módon valósítható meg :

XXXX					Adja be az érvényes felhasználói kódot, vagy

helyezze be a kezelőegységbe az elektronikus 							kulcsot,

majd nyomja meg   	          gombot. Ezt követően a részleges bekapcsolásra vonatkozó kilépési késleltetés

elindul. Hagyja el a területet a késleltetés leteltéig. A rendszer a kilépési hangjelzés leteltét követően  bekapcsolódik. Ebben az esetben a rendszernek csak az 1.sz. részleges bekapcsoláshoz tartozó - az üzembehelyező által kijelölt - része fog bekapcsolódni.

# 3.	2.sz. részleges bekapcsolás (Part set 2)

A központi egység az 2.sz. részleges  - csak ebbe a csoportba tartozó érzékelőt érintő - bekapcsolása az alábbi módon valósítható meg :

XXXX					Adja be az érvényes felhasználói kódot, vagy

dugja be a kezelőegységbe az elektronikus 								kulcsot,

majd nyomja meg                       gombot. Ezt követően a részleges bekapcsolásra vonatkozó kilépési késleltetés elindul.

Hagyja el a területet a késleltetés leteltéig. A rendszer a kilépési hangjelzés leteltét követően  bekapcsolódik. Ebben az esetben a rendszernek csak a 2.sz. részleges bekapcsoláshoz tartozó - az üzembehelyező által kijelölt -  része fog bekapcsolódni.

# 4.	Csendes (kilépési hangjelzés nélküli) teljes, 1.sz. és 2.sz. részleges bekapcsolás

XXXX				Adja be az érvényes felhasználói kódot, vagy

dugja be a kezelőegységbe az elektronikus kulcsot,

majd nyomja meg a

gombot a teljes bekapcsoláshoz, vagy a

gombot az 1.sz. részleges bekapcsoláshoz, vagy

gombot a 2.sz. részleges bekapcsoláshoz

Az érzékelő hurkokhoz tartozó piros LED-ek jelzik, az érzékelő hurkok állapotát:

(csak LED-es kezelő esetén)

- ha a LED nem világít : nincs bekapcsolva

- ha a LED világít : bekapcsolva és riasztás mentes állapotban van

- ha a LED villog : bekapcsolva és riasztásban

Nyomja meg  a                     (Omit) gombot a csendes bekapcsolás végrehajtásához.

Ezt követően a kiválasztott bekapcsolásra vonatkozó kilépési késleltetés elindul. Hagyja el a területet a késleltetés leteltéig.  A rendszer a kilépési hangjelzés leteltét követően  bekapcsolódik.

# 5.	Hibajelzés élesítés során

Amennyiben a kilépési késleltetés ideje alatt valamelyik érzékelő jelzést küld, a kilépési hangjelzés hangtónusa megváltozik, és a Fault lámpácska is világítani kezd. Ha az érzékelő a késleltetés leteltét követően sem kerül nyugalmi - jelzésmentes - állapotba a rendszer nem fog bekapcsolódni. A felhasználói kód újbóli beadását követően a bekapcsolást megakadályozó érzékelő hurok sorszáma melletti piros LED világítani fog.

# 6.	Kikapcsolás

A rendszer kikapcsolása az érvényes felhasználói kód beadásával vagy az elektronikus kulcs behelyezésével lehetséges.

XXXX	Adja be az érvényes felhasználói kódot, majd nyomja meg a kikapcsolni kívánt terület gombját.

# 7.	Riasztás törlése

A riasztás törlése a csak élesítést engedélyező kódjogosultság esetén nem megoldható.

Amennyiben a felszerelt hangjelző megszólal(t) a rendszer az alábbi módon kapcsolható ki.

Adja be az érvényes felhasználói kódot, vagy helyezze be az elektronikus kulcsot.

A hangjelző ekkor elhallgat. A kijelzőn megjeleníthetőek a riasztást kiváltó érzékelők azonosítói :

A riasztások törléséhez nyomja meg először a                                 majd a              (Confirm) gombot. A

normál nappali üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg a                                    (Cancel) gombot.

Megjegyzés :

Ameddig a riasztási jelzések nem kerültek törlésre, a rendszer nem kapcsolható be.

# 8.	Azonnali teljes, 1.sz. és 2.sz. részleges bekapcsolás

Azonnali bekapcsolás esetén nincs késleltetés.

XXXX			Adja be az érvényes felhasználói kódot, vagy

helyezze be a kezelőegységbe az elektronikus kulcsot, majd 						nyomja meg a

gombot a teljes bekapcsoláshoz, vagy a

gombot az 1.sz. részleges bekapcsoláshoz, vagy a

gombot a 2.sz. részleges bekapcsoláshoz.

A kiválasztott bekapcsolási mód elindításához nyomja meg a                                    (PIN) gombot.

Amennyiben valamennyi érzékelő hurok nyugalmi -jelzésmentes - állapotban van a rendszer bekapcsolódik. Ha valamelyik érzékelő a gomb megnyomásának pillanatában riasztási jelzést küld, akkor ez megakadályozza a rendszer bekapcsolását, és egy figyelmeztető hangjelzés fog hallatszani a kezelőegység hangjelzőjéből.

# 9.	Eseménynapló megtekintése

Az eseménynapló tartalma csak Manager - főnöki - jogosultságú kód segítségével nézhető meg. Az eseménynapló a legutolsó riasztási eseményeket és fontosabb rendszerjelzéseket tartalmazza.

Adja be a főnöki kódot(vagy helyezze be a főnöki jogosultsággal rendelkező elektronikus kulcsot).

Nyomja meg a                             és az                    majd a az eseménynaplóba való belépési parancs megerősítéséhez    	       (Confirm) gombot.

A	       gomb megnyomásával kinyomtathatja az eseményeket(ha van nyomtató csatlakoztatva a központi egységhez)

A	     gomb segítségével előrefelé a 	             	  gomb segítségével hátrafelé lapozhat az eseménynaplóban.

A    	    gomb segítségével kiléphet az eseménynaplóból.

Az eseménynapló fontosabb bejegyzéseinek jelentései :

| LCD kijelző tartalma | Világít | Jelentése |
| --- | --- | --- |
| Zona 1 riaszt |  | az 1.sz. érzékelő hurok riasztást küldött |
| Line fault |  | telefonvonal hiba |
| Zona 1 bek hiba | FAULT | az 1.sz. érzékelő hurok megakadályozta a rendszer bekapcsolását |
| Felh 1 kik | DAY | az 1.sz. felhasználó kikapcsolta a rendszert |
| Kiiktatva | DAY és a FAULT | az 1.sz. érzékelő hurok kiiktatásra került |
| Rendszer szab. | TAMPER | rendszer szabotázs |
| Zona 1 szabot | TAMPER | az 1.sz. érzékelő hurok szabotázsjelzést küldött |
| Kezelo 1 szabot | a TAMPER és a FAULT | az 1.sz. kezelőegység szabotázsjelzést küldött |
| Kenyszer | a TAMPER és a DAY | kényszerkód beadása |
| Felh 1 R2 bek | a TAMPER és a DAY | az 1.sz. felhasználó a 2.sz. részleges bekapcsolás szerint bekapcsolta a rendszert |
| Zona 1 vizsg | a TAMPAR a DAY és a FAULT | az 1.sz. érzékelő hurok tesztelési jelzést küldött |
| 230V hiba | a MAINS | hálózati feszültség kimaradás |
| Ak. fesz kicsi | a MAINS és a FAULT | alacsony akkumulátor feszültség |
| Felh 1 R1 bek | MAINS és a DAY | az 1.sz. felhasználó a 1.sz. részleges bekapcsolás szerint bekapcsolta a rendszert |
| Primmary comm ok | MAINS és DAY | az elsődleges kommunikáció rendben(távjelzés esetén) |
| Date stamp | MAINS és DAY | időpont |
| Secondary comm ok | MAINS és DAY | a másodlagos kommunikáció rendben(távjelzés esetén) |
| Dual comm ok | MAINS és DAY | kettős kommunikáció rendben(távjelzés esetén) |
| Primmary comm fail | MAINS és DAY és FAULT | az elsődleges kommunikáció hiba(távjelzés esetén) |
| Secondary comm fail | MAINS és DAY és FAULT | másodlagos kommunikáció hiba(távjelzés esetén) |
| Dual comm fail | MAINS és DAY és FAULT | kettős kommunikáció hiba(távjelzés esetén) |
| Felh 1 odo mod | MAINS és DAY és FAULT | az 1.sz. felhasználó átállította az órát |
| Call engineer | MAINS és TAMPER és DAY és FAULT | hívja a telepítőt |
| Felh 1 telj bek | MAINS és TAMPER és DAY | az 1.sz. felhasználó teljes bekapcsolást hajtott végre |
| Test call | DAY | teszthívás |
| Remote lockout | TAMPER | távkiiktatás |
| Keypad ”1” lockout | TAMPER | 1.sz. kezelőegység kiiktatása |
| Mernoki uzemmod |  | mérnöki belépés |
| Seta teszt | FAULT | tesztelés |
| Felh 1 ido mod |  | óraállítás |
| Concentrátor tamper | TAMPER és DAY | koncentrátor szabotázs |

# 10.	Felhasználói kódok jogosultságai

A felhasználói kódok jogosultsága csak a főnöki kóddal rendelkező felhasználó számára áll rendelkezésre.

A 01 sz. felhasználónak gyári beállítás szerint főnöki jogosultsága van, amely nem is változtatható meg. A további felhasználói kódokhoz ( 02-14-ig) az alábbi módon lehet jogosultságot rendelni.

Adja be az ismert főnöki jogosultsággal rendelkező kódot, majd nyomja meg a                                  majd a               	(Confirm) gombokat. Ezzel belépett a kódjogosultságokat meghatározó programrészbe, és  a MAINS és

a TAMPER feliratú LED-ek világítani kezdenek.

Válassza ki annak a felhasználói kódnak a sorszámát (ez 02-14 között lehet) amelynek jogosultságot akar adni(vagy jogosultságát meg akarja változtatni) majd adja be ezt a számot a billentyűzeten. A felhasználói kódsorszám beadását követően a MAINS, TAMPER, és DAY LED-ek világítani kezdenek.

Válassza ki a kívánt jogosultságot, majd nyomja meg az annak megfelelő gombot  az alábbiak szerint :

kikapcsolva (a kód nem használható)

főnöki jogosultság(Fon)

normál kezelői jogosultság(Norm)

csak bekapcsolási jogosultság(Bek)

Kényszerkód jogosultság(Kenysz)

A jogosultság beadását követően a beadott számnak megfelelő LED világítani kezd.( LED-es kezelő esetén)

A kilépéshez és a változtatások végrehajtásához nyomja meg a    	                       (Confirm) gombot.

Megjegyzés : amennyiben valamelyik  kód jogosultságát OFF-ra állította, akkor ez a kód gyári értékre áll vissza, de nem használható a rendszer kezeléséhez.

Amennyiben a kényszerkód jogosultságot választotta, akkor a későbbi kódváltoztatás alkalmával kényszerkódhoz tartozó riasztás keletkezik.

Az egyes jogosultsághoz tartozó funkciók a következőek :

Fon - főnöki : 	Bekapcsolás(BEK), kikapcsolás(KIK), kiiktatás(KIIKTAT), 			ajtócsengő(CSENGO), kódváltoztatás(KOD VALT), tesztelés(TESZT), 		szöveges azonosító változtatás(SZOVEG), eseménynapló 			megtekintés(NAPLO), távkezelés(REMOTE ACCESS)

Norm 	- normál kezelői  : Bekapcsolás(BEK), kikapcsolás(KIK), kiiktatás(KIIKTAT), 				ajtócsengő(CSENGO), kódváltoztatás(KOD VALT)

Bek - csak bekapcsolás : Bekapcsolás(BEK), kódváltoztatás(KOD VALT)

Kenysz - kényszerkód : Bekapcsolás(BEK), kikapcsolás(KIK), kiiktatás(KIIKTAT), 				ajtócsengő(CSENGO), kódváltoztatás(KOD VALT), 					támadásjelzési távjelzés kiváltása

Elektronikus kulcs

Az elektronikus kulcsot minden egyes rendszerhez fel kell programozni. Az elektronikus kulcsok a felprogramozásig nem rendelkeznek jogosultsággal, és nem működtetik a rendszert. A kulcsok felprogramozása a kódok jogosultságának programozásával egyezik meg.

# 11.	Ajtócsengő aktiválása (harangjáték)

Csak főnöki és normál kezelői kóddal végezhető el.

XXXX				Adja be a megfelelő kódot, vagy

helyezze be az elektronikus kulcsot,

majd nyomja meg a 		(Omit) majd                     (Confirm) gombot.

Adja be annak az érzékelő huroknak a számát amelyre a harangjátékot aktiválni.

A befejezéshez nyomja meg a                           (Confirm) gombot.

Megjegyzés :  a harangjáték  PA(támadásjelzés), Tuz(tűzjelzés), és 24H(24 órás) típusú 			érzékelő hurkokra nem választható ki.

# 12.	Kód illetve elektronikus kulcs változtatás

XXXX				Adja be a megváltoztatni kívánt kódot, majd nyomja meg 						az 	       (Confirm) gombot

illetve helyezze be a kulcsot,

majd nyomja meg a                        (PIN) majd a 	             (Confirm) gombot.

Adja be ekkor az új kódot, majd nyomja meg                                 (Confirm) gombot illetve helyezze be az új elektronikus kulcsot.

A kijelzőn ekkor a “Ujra kod” kijelzés jelenik meg .A kód megerősítése érdekében adja be még egyszer a kódot majd nyomja meg a		                                   (Confirm) gombot, illetve helyezze be újra az elektronikus kulcsot.

A kilépéshez nyomja meg a		(Cancel) gombot.

# 13.	Érzékelő hurok kiiktatás

Csak főnöki és normál kezelői kód esetén áll rendelkezésre.

XXXX			Adja be a megfelelő kódot

illetve kulcsot,

majd nyomja meg a	              (Omit) és a 	     (Confirm) gombot.

Adja be a kiiktatni kívánt érzékelő hurok számát, majd a kiiktatáshoz nyomja meg a

vagy a kiiktatás megszüntetéséhez                              gombot.

A kilépéshez a                      (Cancel) gombot kell megnyomni.

# 14.	Szöveges azonosító beadása, megváltoztatása

Csak főnöki jogosultságú kód segítségével, és LCD kezelőegység használata esetén  lehetséges.

XXXX					Adja be a megfelelő kódot illetve

elektronikus kulcsot.

A csoportokhoz rendelhető szöveges azonosító rész kiválassztásához nyomja meg a  	         majd a                     (Confirm) gombokat.

A felhasználói kódokhoz rendlehető szöveges azonosító rész kiválasztásához a                                       majd a

(Confirm) gombokat kell megnyomni.

Az érzékelő hurkokhoz rendelhető szöveges azonosító rész a  	    és a 		(Confirm)

gombok megnyomásával érhető el.

Az egyes kartereket az alábbi módon lehet beadni :

1 -es gomb : A betű

2 -es gomb : M betű

3 -as gomb : Z betű

4 -es gomb : a betű

5 -ös gomb : m betű

6 -os gomb : z betű

7 -es gomb : 1 szám

8 -as gomb : 9 szám

9 -es gomb : . jel

0 -ás gomb : törli a villogó karaktertől jobbra lévő betűt

gomb : felfelé léptet az ABC-ben

gomb : lefelé léptet az ABC-ben

gomb : jóváhagyja a kiválasztott karaktert

gomb : jóváhagyja a teljes beadott szöveget

X	    gomb : minden beírt karaktert töröl, és visszaállítja az eredeti szöveget

# 15.	Gyári szöveges azonosítók

Érzékelő száma 		Szöveges azonosító

1				zona 1

2				zona 2

3				zona 3

.

.

.

32				zona 32

Felhasználói kód  sorszáma				Szöveges azonosító

1						Felh 1

2						Felh 2

3						Felh 3

.						.

.						.

14						Felh 14

Csoport 						Szöveges azonosító

1						R1 bek : 1.sz. részleges bekapcsolás

2						R2 bek : 2.sz. részleges bekapcsolás

3						Telj bek : Teljes bekapcsolás

4						Rendsz kik : Teljes kikapcsolás

Amikor harangjáték, kiiktatás, walk test, vagy a riasztási napló kerül kijelzésre, a 9-es gombot megnyomva az érzékelő hurokhoz tartozó szöveges azonosító kijelzésre kerül, és ha a bekapcsolt állapot kijelzés kiválasztásra került, a csoportokhoz tartozó szöveges azonosító is kijelzésre kerül.

# 16.	Seta teszt : Felhasználói tesztelés

Csak főnöki jogosultsággal rendelkező kód esetén áll rendelkezésre.

XXXX					Adja be a megfelelő kódot, vagy

elektronikus kulcsot,

majd nyomja meg a 	          (Walk) és a 	      (Confirm) gombokat.

Az érzékelő teszt ekkor engedélyezésre kerül. Végezze el valamennyi érzékelő hurok tesztelését. A tesztelés végeztével csak a nem tesztelt hurkok maradnak meg az LCD kijelzőn.

A teszt üzemmódból a 	                   (Cancel) gomb megnyomásával lehet kilépni.

# 17.	 Hangjelző tesztelés

Csak főnöki jogosultsággal rendelkező kód esetén áll rendelkezésre.

XXXX					Adja be a megfelelő kódot, vagy

elektronikus kulcsot,

majd nyomja meg a 	          (Sndr) és a 	      (Confirm) gombokat.

Ennek eredményeképpen a központi egység beépített hangjelzője hangjelző 60 másodpercig meg fog szólalni.

Ha megnyomja még egyszer a 	           (Confirm)gombot akkor a kültéri hangjelző fog 60 másodpercig  szólni.

Harmadszor is megnyomva a  	           (Confirm)gombot a fényjelző bemenetre kötöt  eszköz - ha van ilyen - fog 60 másodpercig szólni.

A menüből a             (Cancel) gombot megnyomva ki lehet lépni a tesztelési menüből, és minden hangjelzés elhallgat.

A gombokat bármikor megnyomhatja, nem kell megvárni a 60 másodperc leteltét.

# 18.	Időpont átállítás

Csak főnöki jogosultsággal rendelkező kód esetén áll rendelkezésre.

XXXX					Adja be a megfelelő kódot, vagy

elektronikus kulcsot,

majd nyomja meg a 	 	és	     majd a 	      (Confirm) gombokat.

Ekkor az aktuális időpont kijelzésre kerül, és az első számjegy villogni kezd. Adja be az új értékeket.

A kilépéshez nyomja meg a		(Cancel)  gombot kell megnyomni.

# 19.	A kezelőegység kijelzései

| A kezelőegység LED-jeinek jelentése |
| --- |
| LED | Állapot | Jelentése |
| MAINS – tápfeszültség | Világít : Nem világít Villog | A készülék hálózati feszültség alatt Tápfeszültség kimaradás Akkumulátoros üzemmód |
| DAY - nappali üzemmód | Világít Nem világít Villog | A rendszer készen áll a bekapcsolásra A rendszer nem áll készen a bekapcsolásra A bekapcsolás elkezdődött |
| FAULT – hiba | Világít Villog Nem világít | Ha a központi egység törlése(reset) esetén PA(támadásjelzés), Fire(tűz), vagy 24Hr(24 órás) típusú érzékelő hurok még aktív állapotban van. A programozó belépett a rendszerbe Érzékelő hurok nyugalmi állapotban van, nem akadályozza a bekapcsolást |
| TAMPER – szabotázs | Világít | A rendszer szabotázsjelzést küld |

# Text boxes

3



0

X

2



1

6

6

6



0

1

2

3

4





1





2







X



3

0

1

X



7

8



9





4

X



5





X



3

6

X